## Slide 1: DM1701_OPENGD77
硬件：BAOFENG宝锋 DM1701、DM1701A、DM1701B
CPS:OpenGD77 CPS
固件： MD9600-CSV(2571V5)-V26.45.bin
OpenGD77 CPS_2023.09.15
编程软件下载地址
https://www.opengd77.com/downloads/CPS/Latest/OpenGD77CPSInstaller_R2023.05.08.01.exe
https://www.opengd77.com/downloads/MDUV380_DM1701/Firmware/Latest/OpenDM1701.bin
功能操作指南下载地址https://github.com/LibreDMR/OpenGD77_UserGuide/blob/master/OpenGD77_User_Guide_CN.md

## Slide 2: 无线电类型选择

## Slide 3: 固件下载：Extras>Firmware loader

## Slide 4: 选择机型及固件： DM-1701/RT-84>>Select official firmware (donor) file

## Slide 5: 选择MD9600-CSV(2571V5)-V26.45.bin, 并且打开

## Slide 6: 连接写频线，同时按住PTT和SK1 (PTT上方) 键打开对讲机，进入固件升级模式（红绿灯交替闪烁）

## Slide 7: 选择开源固件： >>Select openMD9600 file & update

## Slide 8: 选择固件文件 >>OpenDM1701.bin(文件名（N）：输入>>*.*>>Enter查询bin文件)

## Slide 9: 确定选择，进入刷机状态； 刷机完成显示如对讲机界面。

## Slide 10: 写入代码插件： Extras >> OpenGD77 support >> Write codeplug

## Slide 11: 固件升级成功完成 对讲机开机显示如图所示：
1
2
Wishing you a pleasant life !
Thank you very much for choosing OpenGD77 .